## Slide 1: CABLES AND CONNECTORS

## Slide 2: You will: describe network cable types

## Slide 3: How does network devices connect between each other? Желілік құрылғылар бір-бірімен қалай байланысады?

## Slide 4: A wide variety of networking cables are available. Coaxial and twisted-pair cables use electrical signals over copper to transmit data. Fiber-optic cables use light signals to transmit data. These cables differ in bandwidth, size, and cost.

## Slide 5: Әр түрлі желілік кабельдер бар. Коаксиалды және бұралған жұп кабельдер деректерді беру үшін мыс үстіндегі электр сигналдарын қолданады. Талшықты-оптикалық кабельдер деректерді беру үшін жарық сигналдарын пайдаланады. Бұл кабельдер өткізу қабілеттілігі, өлшемі және құны бойынша әр түрлі болады.

## Slide 6: Coaxial Cables Coaxial cable is usually constructed of either copper or aluminum. It is used by both cable television companies and satellite communication systems. Coaxial cable (or coax) carries data in the form of electrical signals. It provides improved shielding compared to unshielded twisted-pair (UTP), so it has a higher signal-to-noise ratio and can therefore carry more data. However, twisted-pair cabling has replaced coax in LANs because, when compared to UTP, coax is physically harder to install, more expensive, and harder to troubleshoot. Coaxial cable has no specific maximum bandwidth. The type of signaling technology used determines the speed and limiting factors.

## Slide 7: Коаксиалды кабельдер Коаксиалды кабель әдетте мыс немесе алюминийден жасалған. Оны кабельді теледидар компаниялары да, спутниктік жүйелер де қолданады. Коаксиалды кабель деректерді электр сигналдары түрінде жібереді. Ол экрандалмаған бұралмалы кабельмен (UTP) салыстырғанда жақсартылған экрандауды қамтамасыз етеді, сондықтан сигнал мен шудың арақатынасы жоғары, сондықтан көбірек деректерді жібере алады. Алайда, бұралған жұп жергілікті желілердегі коаксті алмастырды, өйткені UTP-мен салыстырғанда коаксты орнату физикалық тұрғыдан қиын, қымбат және ақаулықтарды жою қиын. Коаксиалды кабельде нақты өткізу қабілеті жоқ. Қолданылатын сигнал беру технологиясының түрі жылдамдық пен шектеуші факторларды анықтайды.

## Slide 8: Twisted-Pair Cables Twisted-pair is a type of copper cabling used for telephone communications and most Ethernet networks. The pair is twisted to provide protection against crosstalk, which is the noise generated by adjacent pairs of wires in the cable. Unshielded twisted-pair (UTP) cabling is the most common variety of twisted-pair cabling.

## Slide 9: Бұралған жұп кабельдер Twisted-pair - бұл телефон байланысы және көптеген интернет желілері үшін қолданылатын мыс кабельдерінің бір түрі. Жұп кабельдегі көрші жұп сымдар тудыратын шу болып табылатын айқасқаннан қорғауды қамтамасыз ету үшін бұралған. Экрандалмаған бұралған жұптық (UTP) кабель - бұл бұралған жұпты кабельдердің ең көп таралған түрі.

## Slide 10: UTP cable consists of four pairs of color-coded wires that have been twisted together and then encased in a flexible plastic sheath that protects from minor physical damage.

## Slide 11: UTP кабелі төрт жұп сымдардан тұрады, олар бір-біріне бұралып, содан кейін физикалық зақымданудан қорғау үшін икемді пластикалық қабыққа салынған.

## Slide 12: There is also a thin nylon cord (Drane wire) within the cable which, when pulled backward along the length of the cable, will slice the jacket. This is the preferred method to access the wire pairs. It prevents nicking or cutting any of the wires in the cable. UTP cables are terminated with an RJ-45 connector and plug into RJ-45 sockets.

## Slide 13: Кабельдің ішінде жіңішке нейлон шнуры бар (Дран сымы), ол кабельдің бойымен артқа тартылған кезде күртешені кесіп тастайды. Бұл сым жұптарына қол жеткізудің қолайлы әдісі. Бұл кабельдегі сымдардың кез-келгенін кесуге немесе кесуге жол бермейді. UTP кабельдері RJ-45 коннекторымен тоқтатылады және RJ-45 розеткаларына қосылады.

## Slide 14: Fiber-Optic Cables Optical fiber is composed of two kinds of glass (core and cladding) and a protective outer shield (jacket). Because it uses light to transmit signals, fiber-optic cable is not affected by electromagnetic interference (EMI) or radio-frequency interference (RFI). All signals are converted to light pulses as they enter the cable, and converted back into electrical signals when they leave it.

## Slide 15: Талшықты-оптикалық кабельдер Оптикалық талшық екі түрлі әйнектен (өзек және қаптама) және сыртқы қорғаныш қалқаннан (куртка) тұрады. Ол сигналдарды беру үшін жарықты қолданатындықтан, талшықты-оптикалық кабельге электромагниттік кедергілер (ЭМИ) немесе радиожиілікті кедергілер (RFI) әсер етпейді. Барлық сигналдар кабельге енген кезде жарық импульсіне айналады және олар одан шыққан кезде қайтадан электрлік сигналдарға айналады.

## Slide 16: This means that fiber-optic cable can deliver signals that are clearer, can go farther, and have greater bandwidth than cable made of copper or other metals. Although the optical fiber is very thin and susceptible to sharp bends, the properties of the core and cladding make it very strong. Optical fiber is durable and is deployed in harsh environmental conditions in networks all around the world.

## Slide 17: Бұл дегеніміз, оптикалық-талшықты кабель мыс пен басқа металдардан жасалған кабельге қарағанда айқынырақ, алысқа кете алатын және өткізу қабілеттілігі жоғары сигналдарды бере алады. Оптикалық талшық өте жұқа және өткір иіліске сезімтал болғанымен, өзек пен қаптаманың қасиеттері оны өте мықты етеді. Оптикалық талшық берік және бүкіл әлемдегі желілерде қатал экологиялық жағдайларда орналастырылған

## Slide 18: Fiber-optic cables are broadly classified into two types: Single-mode fiber (SMF) - Consists of a very small core and uses laser technology to send a single ray of light. Popular in long-distance situations spanning hundreds of kilometers, such as those required in long haul telephony and cable TV applications. Multimode fiber (MMF) - Consists of a larger core and uses LED emitters to send light pulses. Specifically, light from an LED enters the multimode fiber at different angles. Popular in LANs because they can be powered by low-cost LEDs. It provides bandwidth up to 10 Gb/s over link lengths of up to 550 meters.

## Slide 19: Талшықты-оптикалық кабельдер кең түрде екі түрге жіктеледі: Бір режимді талшық (SMF) - өте кішкентай ядродан тұрады және жарықтың бір сәулесін жіберу үшін лазерлік технологияны қолданады. Жүздеген шақырымға созылатын қалааралық жағдайларда танымал, мысалы, қалааралық телефон және кабельді теледидар қосымшаларында қажет. Мультимодты талшық (MMF) - үлкенірек ядродан тұрады және жарық импульстарын жіберу үшін жарықдиодты сәуле шығарғыштарды пайдаланады. Дәлірек айтқанда, жарықдиодты жарық мультимодты талшыққа әр түрлі бұрыштарда түседі. Жергілікті желілерде танымал, себебі оларды арзан жарық диодтары қолдана алады. Ол 550 метрге дейінгі байланыс ұзындығы бойынша 10 Гб / с дейін өткізу қабілеттілігін қамтамасыз етеді.

## Slide 20: Literacy 1.How data inside network cables? 2. What is the difference between network cables? And what they have in common? 3.Which type of network cables is the fastest?

## Slide 21: 1.Желілік кабельдер ішіндегі мәліметтер қалай беріледі? 2.Желілік кабельдердің айырмашылығы неде? Олардың қандай ортақ қасиеттері бар? 3.Желілік кабельдердің қай түрі ең жылдам?