## Slide 1: Көміртек-кремнийлі сорбциялайтын материалдардың қасиеттерін зерттеу 6M074000- « Наноматериалдар және нанотехнологиялар» мамандығы бойынша
Орындаған Қонысова А. Х.
Алматы, 2020
Әль-Фараби Қазақ Ұлттық Университеті
Химия және химиялық технологиялар факультеті
Химиялық физика және материалтану кафедрасы

## Slide 2
  Күріш қауызы ауылшаруашылық қалдық ретінде күріш өсіп жатқан барлық елдерде өндіріледі. КҚ-дағы кремний оксидінің мөлшері 20 %-ға және көміртектің мөлшері 90-92 %-ға жетеді.
Кіріспе
Күрішке қауызын қолдану
Кремний негізінде жасалған материалдарды өндіру
Фармацевтика
Энергияны қолдану
Адсорбент
Белсендірілген көмір
Оқшаулағыш материал
Электроника & күн баттареясы
Әлемдік күріш өндіру және тұтыну

## Slide 3: Жұмыстың өзектілігі
Қазіргі уақытта табиғаты әртүрлі сорбциялық материалдарды, қоспалар мен ластағыш заттарды жою үшін алуға баса назар аударылуда. Мұндай сорбенттерді қолдану саласы өте ауқымды: Ағынды суларды тазартудан қаннан токсиндерді кетіруге дейін. Белсенді көміртегі мен кремний диоксиді сияқты тиімді сорбенттерден композитті сорбенттер алу, перспективті міндеттердің бірі болып табылады. Көміртек-кремнийлі сорбенттерді синтездеу химиялық, биологиялық және радиациялық жағдайдың шиеленісуі кезінде көп функциялы қолданыс үшін маңызды және өзекті міндет болып табылады.

## Slide 4: Жұмыстың мақсаты:
күріш қауызынан қажетті құрылымдық және морфологиялық қасиеттері, меншікті бетінің көрсеткіштері, көлемі мен кеуектердің мөлшері бойынша таралуы белгіленген, көміртек-кремнийлі сорбциялайтын материалдарды мақсатты түрде алуға мүмкіндік беретін, нақты технологиялық тәсілдерді орнату.
Өсімдік талшығының (күріш қауызы) термототықтырғыш модификациясы әдісін қолдану мүмкіндіктерін зерттеу.
Бастапқы компоненттердің элементтік құрамын, сондай-ақ оның құрамындағы, құрылымындағы жоғары температура мен процесс активаторларының әсерінен болатын өзгерістерге талдау жасау.
Процестің негізгі технологиялық параметрлерінің, алынған материалдардың физикалық-химиялық сипаттамаларының өзгеруіне әсерін анықтау.
Міндеттері:

## Slide 5: Өсімдік талшығының термототықтырғыш модификациясы әдісімен ККСМ синтездеу
Сурет-1 Карбонизат алуға арналған қондырғы.

## Slide 6: Көміртекті материалдарды деминерлеу
Сурет-2 Деминерализатордың жалпы түрі .

## Slide 7: Азоттың жылу десорбциясы әдісі арқылы меншікті бетті анықтау
Карбонизация температурасы, ºС | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
SБЭT (Ar), м2/г | 199,0 | 325,0 | 289,0 | 250,0 | 198,0
Кесте 1. ККСМ меншікті беті
Сурет-3 Сорбтометр М аспабы

## Slide 8: Төмен температуралы азотты адсорбциялау
Сурет 4. Газдалған күріш қауызының үлгілеріндегі азоттың адсорбциясы / десорбциясы изотермасы (○ - адсорбция)
Үлгі | Меншікті бет ауданы, м2/г | Микро кеуек көлемі, см3/г | Мезокеуек көлемі , см3/г | Макро кеуек көлемі , см3/г
Күріш қауызы негізіндегі активтендірілген ККСМ | 149,3 | 0,01-0,05 | 0,05 - 0,25 | 0,2-0,7
Кесте 2. Физикалық активтендіруден алынған материалдардың сипаттамасы

## Slide 9: ИҚ-спектрометриялық талдау нәтижелері
Сурет 5. ИҚ- бастапқы және алынған үлгілердің спектрограммалары а) бастапқы күріш қауызы, б) 650оС температурада карбонизацияланған күріш қауызы

## Slide 10: Элементтік құрамды зерттеу нәтижелері
Сурет 6. Рентгендік фазалық талдау - күріш қауызынан алынған көміртегі бар сорбенттің спектрограммасы
Элемент, % | С | О | H | N | Mg | Si | K | Ca
Бастапқы күріш қауызы | 41,52 | 39,93 | 5.60 | 0,05 | 0,31 | 7,44 | 0,41 | 0,25
Күріш қауызының карбонизаты | 31,52 | 46,95 | 1,48 | 0,02 | 0.17 | 18.44 | 0.90 | 0.52
Кесте 3. Бастапқы күріш қауызы мен оның негізіндегі карбонизаттың элементтік құрамы

## Slide 11: Алынған материалдарды рентгендік талдау нәтижелері
Сурет 7. Күріш қауызынан алынған көміртегі материалының дифрактограммасы

## Slide 12: Метилен көгіндегі ККСМ-дың адсорбциялық қабілетін зерттеу
Сурет 8. Метилен көгі концентрациясын өлшеуге арналған калибрлеу графигі
Белсенді көмірдің атауы | Бастапқы прекурсор | Активациялау әдісі | МК бойынша адсорбциялық сыйымдылық, мг/г
Күріш қауызының карбонизаты | Күріш қауызы | физикалық | 295
Кесте 4. МК бойынша адсорбциялық сыйымдылықты өлшеу нәтижелері
Адсорбция мәні формула бойынша есептелді :
а
,

## Slide 13: Әр түрлі концентрациялы никель ерітінділері мысалында ККСМ ауыр металдарын сорбциялау
Никель ерітіндісінің бастапқы концентрациясы, Сi мг/л | Сорбциядан кейінгі никель ерітіндісінің концентрациясы, Сe мг/л | Сорбирленген никель пайызы, %
30 | 4,2 | 86
50 | 7,1 | 85,6
100 | 16,5 | 83.5
Кесте 5. Әртүрлі концентрациясы бар ерітінділерден никельді сорбциялау.
Сорбирленген металдың пайызы мынадай формула бойынша анықталды:
(Сi-Ce)/Ci*100
Мұндағы C i - бастапқы концентрация (м.д.), Ce – сорбциядан кейінгі концентрация.

## Slide 14: ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келе, күріш қауызынан қажетті құрылымдық және морфологиялық қасиеттері, меншікті бетінің көрсеткіштері, көлемі мен кеуектердің мөлшері бойынша таралуы белгіленген, көміртек-кремнийлі сорбциялайтын материалдарды мақсатты түрде алуға мүмкіндік беретін, нақты технологиялық тәсілдерді орнатылды.
Өсімдік талшығының термототықтырғыш модификациясының әдістерін пайдалану мүмкіндігіне зерттеу жүргізілді. Көміртек-кремнийлі сорбциялайтын материалдарды алу үшін физика-химиялық тәсілдер анықталды. Термототықтырғыш модификация шарттарына, сондай-ақ көміртегінің, кремнийдің құрамына және активаторлардың табиғатына байланысты кеуек құрылымы өзгеретіні анықталды.
Рентгендік талдаудың көмегімен ККСМ, көміртек және аморфты силикаттың элементтік құрамы белгіленді; сорбтометрия-адсорбция үдерістерінде айқындаушы рөл атқаратын, мөлшері бойынша кеуектердің кең таралуымен дамыған кеуекті құрылымды сипаттайды, 7000С температурада меншікті беті 325,0 м2 / г құрайды, микрокеуектер 0,01-0,05 см3/ г құрайды, мезокеуектер 0,05 - 0,25 см3 / г, макрокеуектер 0,2-0,7 см3/ г; адсорбциялық сыйымдылығы 295 мг/г.
Алынған материалдардың физикалық-химиялық сипаттамаларының өзгеруіне процесстің негізгі технологиялық параметрлерінің әсер етуінің тәуелділігі анықталды, атап айтқанда үлгілердің ИҚ спектрінде целлюлоза мен лигнинге тән сіңіру жолақтарының қарқындылығы өңдеу температурасының жоғарылауымен төмендегені анықталды.

## Slide 15: Жұмыстың жаңалығы
Сорбциялайтын материалда қажетті құрылымды (микро -, мезо -, макрокеуектер) және жоғары сорбциялық қасиеттері бар күріш қауызынан, көміртегімен және кремнийді мақсатты түрде алуға мүмкіндік беретін, нақты технологиялық тәсілдерді анықтауды ұсынып отырмыз.

## Slide 17: Назарларыңызға рақмет!